模拟25

单选题

1、提高水气比变换反应速度将______。

A．提高    B．变慢    C．不变    D．向逆反应方向进行

2、测定变换炉进出口气体中的______含量，就可确定反应的变换率。

A．CO2    B．CO    C．H2    D．H2O

3、催化剂的作用是改变化学反应的______。

A．平衡    B．温度    C．速度    D．方向

4、合成反应是可逆、放热、体积______。

A．缩小    B．扩大    C．等    D．不变化

5、提高______可使合成氨净值含量增加。

A．合成塔入口氨含量    B．合成塔压力

C．系统惰气含量    D．提高入塔氢气含量

6、合成塔设计成内外两件，其中外件的作用是______。

A．承受高压和高温    B．只承受高温    C．只承受高压    D．防止腐蚀

7、氧化锌只能吸收硫化物中的______。

A．CS2    B．COS    C．硫化氢    D．塞酚‘

8、电动机______阶段电机的电流最大。

A．启动    B．正常运行    C．停止    D．提负荷

9、下面对操作记录说法不对的是______。

A．记录真实    B．记录用仿宋体

C．记录按月装订成册    D．可以隔天回忆记录

10、调节阀在何时可改副线操作______。

A．工艺波动时    B．工艺正常时    C．装置开车时    D．无仪表空气时

11、控制阀主线如何改投副线______。

A．先投运副线    B．投副线和停主线同时进行

C．先停主线    D．先投副线，后停主线

12、用来减少离心泵流量的方法正确的是______。

A．关小入口阀的开度    B．关小出口阀的开度

C．提高泵的转速    D．开大出口阀的开度

13、增加离心泵出口的管路阻力，则泵出口压力和流量的变化为______。

A．压力增加、流量增加    B．压力增加、流量减少

C．压力下降、流量增加    D．压力下降、流量下降

14、日产千吨的合成氨厂，原料气的流量为23500m3/h，含硫30×10-6，氧化锌脱硫剂硫容18%计算，脱硫剂堆密度是1100kg/m3，装填量是56.6m3，预计可用______年。(一年8000h计算)

A．4.1    B．1.4    C．2    D．2.8

15、离心泵设置低液位保护是为了防止______。

A．泵气蚀    B．泵气缚    C．泵抽空    D．泵过载

16、锅炉给水加入联胺的目的______。

A．调节pH值    B．除氧    C．除垢    D．参加反应

17、二段炉出口的温度越高，则转化气中的残余甲烷就______。

A．越高    B．越低    C．不变    D．无影响

18、在解吸塔加热蒸汽量不变的情况下压力升高会导致温度______。

A．升高    B．降低    C．先升后降    D．无变化

19、转化催化剂所发生的水合反应主要是在______产生。

A．停车时    B．开车时    C．正常运行时    D．随时

20、在钴钼催化剂作用下的进行加氢转化反应，如果气体中的二氧化碳的含量升高，因发生甲烷化反应而使催化剂床层的温度______。

A．无关    B．降低    C．不变    D．升高

21、不会导致脱碳单元出口二氧化碳升高的是______。

A．MDEA循环量过低    B．二氧化碳吸收塔塔盘损坏

C．MDEA浓度低    D．原料气量波动过大

22、分子筛一般使用______做为再生气。

A．污氮气    B．纯氮气    C．原料气    D．合成气

23、合成氨净值等于______。

A．出塔氨含量+入塔氨含量    B．出塔氨含量-入塔氨含量

C．出塔氨含量    D．出塔氨含量-1%

24、氨分离器液位过高会造成______。

A．冷冻系统停车    B．合成气压缩机带液

C．高压窜低压    D．无影响

25、不允许含氧化韧进入合成系统，主要是因为______。

A．防止与H2发生爆炸    B．防止与催化剂中的FeO反应生成F4O4

C．防止与催化剂中的Fe反应生成Fe3O4    D．防止催化剂还原

26、管路及设备氮气置换空气时，分析氧含量小于______时为置换合格。

A．1.0%    B．2.0%    C．0.2%   D. 1.5%

27、加入催化剂能______。

A．改变反应历程    B．增大平衡常数K值

C．提高反应活化能    D．减少平衡常数K值

28、转化炉夹套冷却水的作用是______。

A．回收反应热    B．参与反应    C．预热脱盐水    D．保护设备

29、机组停机后进行盘车的作用______。

A．防止转子弯曲    B．保持连续运行    C．润滑轴承    D．保护设备

30、氮气管线“两切一放”的排放阀位置处在______。

A．两个切断阀之前    B．两个切断阀之间

C．两个切断阀之后    D．前后均可

31、氮气管线设置“两切一放”的目的是______。

A．便于操作    B．防止超压    C．防止物料损失    D．防止物料互串

32、以下哪项不是氢回收装置使用珠光砂作为保冷材料的优点______。

A．密度大    B．保冷质量高    C．价格便宜    D．流动性好

33、空气呼吸器适合于______。

A．有毒气含量高于2%    B．氧含量不低于18%

C．任何浓度的毒气和窒息性气体中    D．氧含量低于18%的场合

34、表面冷却器内为何是负压______。

A．保正设备安全    B．生产冷凝液    C．减少焓降    D．提高蒸汽利用效率

35、表面冷却器为何设有安全阀______。

A．防真空度高超压    B．防真空度太低    C．节约蒸汽    D．破真空快

36、蒸汽透平开车时为何要暖机______。

A．节约蒸汽    B．使透平均匀受热    C．后工序开车需要    D．控制蒸汽压力

37、蒸汽透平停车时______。

A．先降速，后降压    B．同时降速降压    C．先降压，后降速    D．开放空阀

38、换热器在冬季停车后，应______。

A．关闭液相进出口阀门    B．将液相导淋打开排净

C．关闭液相导淋    D．打开气相导淋

39、 一段炉卸催化剂一般采用______方法。

A．自由下落    B．下部抽吸    C．上部抽吸    D．扒卸方法

40、二段炉卸催化剂一般采用______方法。

A．自由下落    B．下部抽吸    C．上部抽吸    D．扒卸方法

41、氨合成回路停车后，催化剂床层的降温方法通常有______和循环降温法。

A．低速降温法    B．自然通风法    C．快速降温法    D．自然降温法

42、真空泵是______。

A．隔膜泵    B．离心泵    C．齿轮泵    D．水环式叶轮泵

43、在冬天，真空泵停运后，要对泵体______。

A．保温    B．充液    C．排液    D．保压

44、按传质过程分，塔的类型有______。

A．板式塔和填料塔    B．填料塔和泡罩塔

C．浮阀塔和板式塔    D．浮阀塔和泡罩塔

45、填料一般分为______。

A．实体填料和网体填料    B．大型填料和小型填料

C．陶瓷填料和塑料填料    D．有机填料和无机填料

46、下面不属于四懂的有______。

A．懂结构    B．懂性能    C．懂原理    D．懂操作

47、下列机泵中不属于容积式泵的是______。

A．柱塞泵    B．齿轮泵    C．往复式活塞泵    D．离心泵

48、离心泵内的流体从离开泵的叶轮到泵出口的过程中______。

A．流速升高    B．流速降低    C．流速不变    D．不确定

49、下列部件中不属于往复泵的部件是______。

A．泵缸    B．活塞    C．活塞杆    D．叶轮

50、理论上讲，于往复泵扬程无关的因素是______。

A．泵入口压力    B．泵出口压力    C．泵输送流量    D．输送介质的密度

答案:

单选题

1、A 　 　 2、B 　 　 3、C 　 　 4、A 　 　 5、B 　 　 6、C 　 　 7、C 　 　 8、A 　 　 9、D 　 　 10、D 　 　 11、C 　 　 12、B 　 　 13、B 　 　 14、B 　 　 15、C 　 　 16、B 　 　 17、B 　 　 18、A 　 　 19、B 　 　 20、A 　 　 21、D 　 　 22、D 　 　 23、B 　 　 24、B 　 　 25、C 　 　 26、C 　 　 27、A 　 　 28、D 　 　 29、A 　 　 30、C 　 　 31、D 　 　 32、A 　 　 33、C 　 　 34、D 　 　 35、A 　 　 36、B 　 　 37、C 　 　 38、B 　 　 39、C 　 　 40、C 　 　 41、D 　 　 42、D 　 　 43、C 　 　 44、A 　 　 45、A 　 　 46、D 　 　 47、D 　 　 48、B 　 　 49、D 　 　 50、C