模拟89

一、选择题

1、贮存焊条的仓库内，相对湿度应小于______。

A．30%    B．40%    C．50%    D．60%

2、为减少焊接变形应该选择______。

A．V形坡口    B．双V形坡口

C．U形坡口    D．I形坡口

3、采用碱性焊条，焊前应在坡口及两侧各______mm范围内，将锈、水、油污等清理干净。

A．15～20    B．25～30

C．35～40     D．45～60

4、对于承受动载荷的接头不宜采用______。

A．对接接头    B．T形接头

C．搭接接头    D．角接接头

5、ZXG-300焊机的外特性是______。

A．下降特性    B．上升特性    C．平特性    D．缓降特性

6、为了获得一定范围所需的焊接电流和电压，就必须要求弧焊电源具有______条可以均匀改变的外特性曲线。

A．1    B．2    C．3     D．若干

7、手弧焊时，焊接电源的种类应根据______进行选择。

A．焊条直径    B．焊条性质

C．焊件材质    D．焊件厚度

8、手工电弧焊时，金属熔化是利用焊条与焊件之间产生的______。

A．电渣热    B．电弧热

C．化学热    D．电阻热

9、随着焊机负载持续率增加，焊机的许用电流______。

A．减小    B．增大    C．不变    D．波动

10、采用交流弧焊电源进行手工电弧焊时，若弧长拉长，则其电弧电压就会______。

A．增大    B．减小    C．不变    D．波动

11、焊接时，焊件在加热和冷却过程中温度随时间的变化称为______。

A．焊接热影响区    B．熔合比

C．焊接线能量    D．焊接热循环

12、中厚板焊接采用多层焊和多层多道焊有利于提高焊接接头的______。

A．耐腐蚀性    B．导电性

C．强度和硬度    D．塑性和韧性

13、消氢处理的温度范围一般在______。

A．150～200℃    B．250～350℃

C．400～450℃         D．500～550℃

14、采用交流弧焊变压器焊接时，调整焊接______接法必须在切断电源的情况下进行。

A．电阻    B．电压    C．电流    D．电源

15、焊接低碳钢时因受条件限制，当坡口处的锈迹、油污无法清理干净时，宜选用______焊条。

A．E4315    B．E4303    C．E6015     D．E7016

16、在氧气切割过程中，割件的下层金属______称为后拖量。

A．边缘熔化    B．燃烧迟缓的距离

C．燃烧迟缓的速度    D．气割速度太慢

17、在立焊位置气焊时，应采用比平焊时小______左右的火焰能率来进行焊接。

A．10%    B．25%    C．15%    D．30%

18、氧气具有很强的______性，燃烧就是氧和其他物质进行化学反应的结果。

A．化学    B．化学活泼

C．化学元素    D．化学稳定

19、氧气与乙炔的混合比值为1～1.2时，其火焰为______。

A．碳化焰    B．中性焰

C．氧化焰    D．混合焰

20、火焰性质是根据母材金属的______及其性能来选择的。

A．种类    B．厚度    C．硬度    D．长度

21、管子气焊时，一般均用______接头。

A．对接    B．角接    C．卷边    D．搭接

22、一般气焊不锈钢的气焊熔剂的牌号为______。

A．CJ401    B．CJ301    C．CJ201       D．CJ101

23、气焊气割操作中氧气瓶距离乙炔瓶、明火和热源应大于______。

A．3m    B．5m    C．8m     D．10m

24、氧气瓶属于______。

A．低压容器    B．中压容器

C．高压容器    D．超高压容器

25、焊接时拉长焊接电弧，则电弧电压就会______。

A．增大    B．减小    C．不变    D．不确定

26、瓶阀冻结时可用______热水解冻，严禁火烤。

A．100℃    B．80℃    C．40℃   D．20℃

27、碳弧气刨用的碳棒表面应该镀的金属是______。

A．铜    B．铝    C．铬    D．镍

28、焊接时，弧焊变压器过热是由于______。

A．焊机过载    B．电缆线过长

C．焊接电缆线短    D．以上答案均对

29、细丝二氧化碳气体保护焊时，熔滴应采用______过渡形式。

A．短路    B．颗粒状

C．喷射    D．滴状

30、当奥氏体晶粒均匀且细小时，钢的强度、塑韧性的变化是______。

A．强度增高，塑韧性降低    B．强度降低，塑韧性增高

C．强度增高，塑韧性增高    D．强度降低，塑韧性降低

31、碳弧气刨时，当碳棒烧损______后就应调整伸出长度。

A．10～20mm    B．20～30mm

C．30～40mm    D．40～50mm

32、碳弧气刨时，产生夹碳的原因是______。

A．电流大    B．碳棒送进过猛

C．短弧    D．刨速太慢

33、利用碳弧气刨开U形坡口较为______。

A．麻烦    B．困难    C．方便    D．不方便

34、等离子弧焊焊枪中，钨极内缩的原因是为了避免在焊缝中产生______的缺陷。

A．夹钨    B．夹碳    C．夹杂      D．夹渣

35、焊接过程中收弧不当会产生气孔及______。

A．夹渣    B．弧坑    C．咬边    D．焊瘤

36、气焊黄铜时为了形成难熔的氧化锌薄膜或者氧化硅粘渣以防止锌的蒸发，必须采用氧化焰，并且过剩的百分比是______。

A．30%    B．40%    C．50%    D．60%

37、对施工单位或人员来说绝对不允许不按图纸施工，同时也绝对不允许擅自更改______。

A．交工日期    B．施工予算

C．施工要求    D．施工概算

38、造成咬边的主要原因是由于焊接时选用了______焊接电流，电弧过长及角度不当。

A．小的    B．大的    C．相等    D．不同

39、焊缝中，与氢无关的缺陷是______。

A．气孔    B．白点

C．冷裂纹    D．时效硬化

40、空气______后由电子和正离子组成。

A．扩散    B．电离    C．分解    D．发射

二、判断题

41、在压接过程中，必须对焊件施加一定的压力以完成焊接的方法，叫做压焊。

42、夹紧工具是扩大或撑紧装配件用的一种工具。

43、碱性焊条抗气孔的能力比酸性焊条强。

44、根据GB/T—5117碳钢焊条型号是以熔敷金属的力学性能、焊接位置、药皮类型和焊接电流种类来划分的。

45、开坡口的目的主要是保证焊件在厚度方向上全部焊透。

46、焊缝的辅助符号是说明焊缝的某些特征而采用的符号。

47、一台焊机具有无数条外特性曲线。

48、中厚板焊接必须采用多层焊和多层多道焊。

49、切割速度的正确与否，可以根据割缝的后拖量来判断。

50、碳弧气刨刨削电流增加时，刨宽和刨深都增加，其中尤以槽宽增加更为显著。

答案:

一、选择题

1、D 　 　 2、B 　 　 3、A 　 　 4、C 　 　 5、A 　 　 6、D 　 　 7、B 　 　 8、B 　 　 9、A 　 　 10、A 　 　 11、D 　 　 12、D 　 　 13、B 　 　 14、D 　 　 15、B 　 　 16、B 　 　 17、C 　 　 18、B 　 　 19、B 　 　 20、A 　 　 21、A 　 　 22、C 　 　 23、D 　 　 24、C 　 　 25、B 　 　 26、C 　 　 27、A 　 　 28、A 　 　 29、A 　 　 30、C 　 　 31、B 　 　 32、B 　 　 33、C 　 　 34、A 　 　 35、B 　 　 36、B 　 　 37、C 　 　 38、B 　 　 39、D 　 　 40、B

二、判断题

41、A 　 　 42、B 　 　 43、B 　 　 44、A 　 　 45、A 　 　 46、B 　 　 47、A 　 　 48、A 　 　 49、A 　 　 50、B